Опис заходів інвестиційної програми на плановий та прогнозний періоди.

Техніко-економічне обгрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів:

Доцільність встановлення загально-будинкових комерційних вузлів обліку підтверджується вимогою Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Для зменшення витрат з проектно- кошторисних робіт було проведено групування багатоквартирних будинків на три типи:

1.З можливістю встановлення комерційних вузлів обліку діаметром 50 мм в існуючому шахтному колодязі ( п’ятиповерхові будинки) – 7 шт.

2. З можливістю встановлення комерційних вузлів обліку діаметром 32 мм в існуючому шахтному колодязі ( двоповерхові будинки) – 19 шт.

3. З можливістю встановлення комерційних вузлів обліку діаметром 32 мм в  шахтному колодязі що проектується (двоповерхові будинки)- 19 шт.

Строк окупності інвестиційної програми – 1 рік.

Відповідно до вимог Порядку була розроблена проектно- кошторисна документація -стор.32-42 та проведено експертизу щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації за № 210712-9/В від 14 липня 2021 року- стор.43.

Вартість проектно- кошторисної документації   розподілена між будинками.

До програми включено витрати на обладнання комерційними вузлами обліку багатоквартирних будинків згідно затвердженого кошторису.

Роботи планується виконувати господарським способом  на протязі одного року дії  програми.

В результаті виконання перерахованих вище заходів програми планується забезпечити 100% комерційний облік послуги з централізованого водопостачання та досягти 10 % зменшення витрат води в внутрішньо- будинкових мережах багатоквартирних будинків.

Директор

ТОВ «Менський комунальник»                                                                            Зима В.Ю.